ПЕРЕРАБОТКА БОЯ И ХВОСТИКОВ СВЕКЛЫ

АДРЕСАТ ВНЕДРЕНИЯ			РАЗРАБОТЧИКИ И ПАРТНЕРЫ

АО «Льгов сахар»     				Кафедра технологии и оборудования

АО «Кшеньсахар» 				пищевых производств

АО «Кривецсахар»		Кафедра технологии сахара и сахаристых  продуктов

Российский научно-исследовательский

институт сахарной промышленности

РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

Сложившаяся технология переработки свеклы, в соответствии с которой хвостики и бой свеклы от хвостикоулавливателя подаются непосредственно в жомовое хранилище, - не предусматривает извлечения сахара из хвостиков и боя. Это приводит с одной стороны к неоправданным потерям сахара, а с другой стороны – к снижению качества жома, т.к. сахар, содержащийся в хвостиках и бое свеклы, является причиной повышенного брожения жома и сокращения сроков хранения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Хвостики и мелкий бой подаются в бункер-накопитель, оттуда на измельчитель хвостиков и боя свеклы. Получаемая в результате измельчения мезга поступает непосредственно в центрифугу, где происходит выделение сока из мезги и ее обессахаривание подогретой водой через форсунки. Отжатая в центрифуге мезга транспортером подается на хранение в жомовое хранилище. Полученный сок из центрифуги подается насосом в сборник диффузионного сока, и далее  по традиционной схеме переработки сахарной свеклы.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД АНАЛОГАМИ

Сведение до минимума потерь сахара в свеклосахарном производстве за счет извлечения сахара из хвостиков и боя свеклы, что увеличивает выход сахара на 0,5%.

Улучшение условий хранения свекловичного жома за счет существенного сокращения содержания сахара и ликвидации условий для его брожения, что увеличивает сроки его хранения.

Прогнозная оценка коммерциализации (объемы финансирования)

Инвестиции

- На завершающий этап и НИР						1,0 млн. руб.

- На создание опытного образца 						1,0  млн. руб.

- На разработку опытно-конструкторской документации 		1,0 млн. руб.

- Создание   пилотного    образца 						2 млн.руб.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ   							0,5 года.