Насадка для очистки дымовых газов теплогенераторов систем автономного теплоснабжения

| Адресат внедрения | Разработчики и партнеры |
| --- | --- |
| ОАО «Прибор» ОАО «Электроагрегат» ОАО «Электроаппарат» | Научно-образовательный центр энергосберегающего оборудования и материалов, кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» КурскГТУ |

# Решаемая проблема

Насадка обеспечивает очистку дымовых газов от вредных примесей источников теплоснабжения систем квартирного отопления (оксидов азота, угарного газа, двуокиси углерода).

Краткое описание

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является обеспечение очистки дымовых газов не только от окислов азота, но и от угарного газа (CO) и двуокиси углерода (CO2) уменьшение габаритов и упрощение конструкции устройства, что увеличивает эффективность  очистки дымовых газов от вредных примесей и

надежность работы устройства в системе квартирного отопления.

Преимущество перед аналогами

Технический результат достигается тем, что предлагаемая насадка для очистки дымовых газов содержит короб со стыковочными узлами в котором по ходу движения дымовых газов размещены первая ступень очистки, состоящая из вертикальных перфорированных кассет, каждая из которых состоит из отбортованной вертикальной перфорированной стенки с днищем и, вставленной в нее, вертикальной перфорированной съемной боковой крышки, выполненных из коррозионостойкого материала и заполненных частицами дробленой гашеной извести (Ca(OH)2) и вторая ступень очистки, в которой размещены перфорированные кассеты, аналогичные по конструкции кассетам первой ступени очистки, но заполненные частицами активированного угля, причем кассеты первой и второй ступеней очистки расположены внутри газовых каналов, отделенных вертикальными перегородками от воздушных каналов, соединенных в своей нижней части с заборными щелями, образуя пластинчатый теплообменник под которыми устроены наклонные лотки, сообщающиеся со сборным карманом, днище которого, в свою очередь, соединено с дренажным трубопроводом через гидрозатвор.

Новизна и полезность конструкции насадки ( установки очистки) подтверждена патентами РФ № №2254161, 2271500, 2280815, 2285866, 2321445.

Прогнозная оценка коммерциализации (объемы финансирования):

Инвестиции, всего		 					          2.8 млн. руб.

- на завершающий этап НИР						1.0 млн. руб.

- на создание опытного образца, действующего макета	0.6 млн.руб.

- на разработку опытно-конструкторской документации	1.0 млн. руб.

- создание пилотного образца 						0.2 млн. руб.

срок окупаемости							менее 1 года