Стеклопакетный воздухоподогреватель

| Адресат внедрения Разработчики и партнеры ОАО «Прибор» ОАО «Электроагрегат» ОАО «Электроаппарат» Научно-образовательный центр энергосберегающего оборудования и материалов, кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» КурскГТУ |  |
| --- | --- |

Решаемая проблема

Стеклопакетный воздухоподогреватель, способный работать в коррозионно-активной среде и за счет этого, позволяющий значительно увеличить срок эксплуатации хвостового оборудования котельных установок и систем вентиляции промышленных предприятий с агрессивными выбросами.

Краткое описание

Технический результат достигается тем, что предлагаемый стеклопакетный воздухоподогреватель содержит корпус, разделенный по вертикали горизонтальными трубными досками на ярусы, снабженного вертикальными трубными досками, с крышками, снабженными фланцами и патрубками для входа и выхода дымовых газов и воздуха, в котором на каждом ярусе между горизонтальными и вертикальными трубными досками помещены пакеты стеклянных теплообменных элементов, каждый из которых включает в себя многоканальные стеклоблоки с воздушными и газовыми каналами, выполненными перпендикулярно относительно друг друга и одноканальные стеклоблоки, выполненные из термостойкого малощелочного стекла с упругой прокладкой между всеми стеклоблоками и и наружной прокладкой, причем эти стеклоблоки уложены с образованием зазоров между ними по длине, которые образуют также газовые каналы с многорядной системой перевязки по длине и ширине пакета.

Преимущество перед аналогами

Новизна и полезность конструкции воздухоподогревателя подтверждена патентами РФ №№2247281, 49187(полез. модель), 2289067, 23269834.

Прогнозная оценка коммерциализации (объемы финансирования):

Инвестиции, всего		 					          3.4 млн. руб.

- на завершающий этап НИР						1.0 млн. руб.

- на создание опытного образца, действующего макета	1.0 млн.руб.

- на разработку опытно-конструкторской документации	1.0 млн. руб.

- создание пилотного образца 						0.4 млн. руб.

срок окупаемости							менее 1 года