ЛАЗЕРНЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖНЫХ ФИЛЬТРОВ

| Адресат внедрения | Разработчики и партнеры |
| --- | --- |
| ОАО «Прибор» | Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии» КурскГТУ Центр коллективного пользования «Лазерные и оптические технологии», Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск |

Решаемая проблема

Повышение эффективности добычи нефти и воды из скважин. В нефтедобыче и гидрологии при добыче особо чистой воды из артезианских скважин.

Краткое описание

В основе технологии лежит метод газолазерной резки. Производство фильтров осуществляется в полуавтоматическом режиме с управлением от персонального компьютера. Разработана технология, имеется ее практическое применение (добыча нефти на месторождениях о. Сахалин, включая шельфовые), может быть организовано действующее производство скважных фильтров.

Преимущество перед аналогами

- не имеет ограничений по диаметру, изготавливаемых фильтров;

- применяется при толщине стенок до 10 мм;

- может применяться для всех марок, используемых сталей;

- предлагаемые фильтры имеют скважность не менее 2 %, что в 6 раз выше, чем у изготавливаемых по традиционным технологиям.

Изготовление скважного фильтра для добычи нефти на сахалинских месторождениях

Прогнозная оценка коммерциализации (объемы финансирования):

Инвестиции

- на завершающий этап ОКР						20.0 млн. руб.

- на создание промышленной установки				1.0 млн.руб.

- на разработку опытно-конструкторской документации	1.0 млн. руб.

срок окупаемости							1 год