МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра экспертизы и управления недвижимостью

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор –

проректор по учебной работе

________Е.А. Кудряшов

«__»__________ 2012 г.

ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА

Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Геодезия» для студентов по направлению подготовки 270800 Строительство (квалификация «бакалавр»)

Курск 2012

УДК 528.48   (075.8)

Составители: А.П. Дубяга, В.К. Капустин, П.В. Мальцев

Рецензент

Доктор геолого-минералогических наук, профессор  В.В. Хаустов

Теодолитная съёмка : методические указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.П. Дубяга, В.К. Капустин, П.В. Мальцев. Курск, 2012, 20 с., ил. 2, Библиогр.: с.14.

Рассматриваются принципы обработки материалов теодолитной съёмки и составления ситуационного плана земельного участка масштаба 1:500.

Предназначены для студентов всех форм обучения по направлениям подготовки 270800 Строительство (квалификация  «бакалавр»).

Текст печатается в авторской редакции.

Подписано в печать	 . Формат 60х84 1/16.

Усл.печ.л.        . Уч.-изд.л.         . Тираж 100 экз. Заказ.       Бесплатно. Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Содержание

- Введение……………………………………………….………………4

- Привязка теодолитного хода…………………………………….…..4

- Уравнивание горизонтальных углов………………………………..5

- Вычисление и уравнивание приращений координат……………....7

- Вычисление координат……………………………………………....9

- Составление абрисов…………………………………………………9

- Составление ситуационного плана………………………………...10

  - Построение координатной сетки…………………………….….10

  - Нанесение пунктов хода………………………………………... 11

  - Нанесение на план элементов ситуации………………………..12

  - Графическое оформление плана участка………………………13

Библиографический список…………………………………………14

Приложения……………………………………………………….…15

1. Введение

Для производства съёмочных работ на участке местности прокладывают теодолитный ход. Начало и конец теодолитного хода должны опираться на «твёрдые» пункты. То есть такие пункты, положение которых известно в местной системе координат. Пункты теодолитного хода закрепляются на местности временными центрами и привязываются линейными засечками к местным предметам. В теодолитном ходе измеряются горизонтальные углы при вершинах, длины линий в прямом и обратном направлениях, а также углы наклона линий к горизонту. Углы наклона линий могут быть определены через превышения, если они известны.

2. Привязка теодолитного хода

Привязка теодолитного хода это комплекс работ по определению положения исходного пункта и направления исходной стороны в местной системе координат. Для привязки используются пункты опорной геодезической сети, в числе которых могут быть координированные углы капитальных зданий.

В задании для выполнения РГР предложены координаты нескольких пунктов опорной геодезической сети (таблица 1). Для привязки теодолитного хода будут использованы два пункта: крд 1 и  крд 2.

Положение исходного пункта теодолитного хода (см. рис.1, т.1) на местности выбирается таким образом, что бы он оказался строго в створе между крд 1 и крд 2. Выбор производится путём решения задачи построения створа.

Основными элементами привязки будут 1) – горизонтальное проложение линии «крд 1 – т.1» и 2) – левый примычный угол стороны «т.1 – т.2». В рассматриваемом примере это длина 18,22 м и угол 38º22,5´. Дополнительные, контрольные элементы привязки – горизонтальное проложение стороны «т.1 – крд 9» и левый примычный угол стороны «т.5 –т.1».

Направление линии «крд 1 – т.1» совпадает с направлением линии «крд 1- крд 9» из условия построения на местности. Соответствующий дирекционный угол находим путём решения обратной геодезической задачи. Приращения координат имеют следующие значения.

∆X = 750.36 – 720.05 =30.31 м,

∆Y = 1098.92 – 981.42 = 117.50  м.

Абсолютная величина румба этой линии

‌ r ‌ = arctg(117.50/30.31) =75º32.1´  .

Направление находится в первой четверти так, как ∆X>0 , ∆Y>0.

Следовательно

R1-9 = CB: 75º 32,1´

α1-9 = 75º 32,1´ .

Координаты исходного пункта теодолитного хода (т.1) определяются путём решения прямой геодезической задачи. Приращения координат составят

∆X = 18.22 * cos(75 32.1) =4.55 м,

∆Y = 18.22 * sin(75 32.1) =17.64 м.

X = 720.05 +4.55 =724.60 м,

Y = 981.42 +17.64 =999.06 м .

Примычный угол исходной стороны – левый. Поэтому её направление находится в виде

αт.1-т.2 = α1-9 + 38º 22,5´ =113º 54,6´ .

3. Уравнивание горизонтальных углов

Теодолитный ход выполнен в виде пятиугольника. Теоретическая сумма внутренних углов пятиугольника составляет значение

∑βтеор= 180º (5-2) =540º 00'.

Фактически измеренные углы при вершинах полигона приведены на схеме (рис.1). Эти значения перенесены в специальную ведомость (см. приложение).

Фактическая сумма измеренных углов находится путём их последовательного сложения в виде

184º  02,0'

+91º  55,2'

275º  57,2'

+…………

∑βизм =         539º 57,9'

Отличие теоретической суммы углов от измеренной называется угловой невязкой. Угловая невязка вычисляется в виде

fβ = Σβизм – Σβтеор = -2,1' .

Рис.1. Схема теодолитного хода

Таблица 1

|  | Координаты пунктов | ∆X ,м | ∆Y, м | d, м | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X , м | Y , м |  |  |  |  |
| крд 9 крд 1 крд 11 крд 99 | 750,36 720,05 720,05 765,70 | 1098,92 981,42 975,00 1098,92 | 30,31 | 117,50 | 121,35 | 75º32,1' |

Предельная допускаемая угловая невязка для полигона из пяти вершин составляет

{fβ} = 1 √5 =2,2′.

Угловая невязка по абсолютной величине не должна превышать предельную допускаемую. Иначе угловые измерения следует повторить.

Если угловая невязка по абсолютной величине менее предельной допускаемой, то производится уравнивание измеренных углов путём введения поправок.

Поправки распределяются поровну между измеренными углами. Точность поправки не должна быть выше точности измерений, то есть 0,1′ и сумма поправок должна составлять точное значение невязки, но с обратным знаком.

Поправки выписываются в ведомости в виде целых чисел над последней значащей цифрой измеренного угла.

Исправленные углы записываются в ведомости рядом с измеренными.

4. Вычисление и уравнивание приращений координат

Вычисление приращений координат и их уравнивание это первый этап решения прямой геодезической задачи. Для вычисления приращения координат линии теодолитного хода необходимо знать горизонтальное проложение этой линии и её направление, то есть дирекционный угол.

Результаты измерения длин линий в прямом и обратном направлениях приведены на схеме (рис.1). В скобках, на чертеже даны углы наклона к горизонту для соответствующих линий. Горизонтальные проложения находятся, как среднее арифметическое из двух значений с учётом поправки за наклон линии к горизонту. Введение поправки требуется, если угол наклона более 1,5º.

Направление исходной стороны определено в разделе 2. Дирекционный угол последующей стороны полигона равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс 180º и минус исправленный правый угол при вершине. Вычисления производятся в виде непрерывного столбца:

αт.1-т.2=       113  54,6

+180  00

293º  54,6

-184º  02,4

αт.2-т.3=       109º  52,2

………….

………….

αт.1-т.2=       473º  54,6

-360º  00

113º  54,6

В результате вычислений по замкнутому контуру должно получиться точное значение исходного направления. Если условие контроля выполнено, то полученные значения дирекционных углов выписываются в Ведомость (приложение , столбец 4).

Для каждой линии теодолитного хода, с помощью калькулятора вычисляются приращения координат. При работе с калькулятором следует помнить, что аргумент тригонометрической функции должен быть в градусах и десятичной форме.

Например, требуется найти значение cos(113º 54,6').

Для этого выполняются следующие действия:

54,6/60 +113 = функция cos 		результат  -0,40530.

Линия «т.1-т.2»

∆X2 = 26,76 * cos(113º54,6') = 10,85 м,

∆Y2 = 26,76 * sin(113º54,6') = 24,46 м.

Линия «т.2-т.3»

………………………………..

………………………………..

………………..

Линия «т.5-т.1»    ………..

Теоретическая сумма приращений координат по Х и по Y равна нулю так, как теодолитный ход замкнутая фигура. Фактические суммы приращений координат замкнутого полигона могут отличаться от нуля и их величины принято называть невязками.

Невязка по «Х»

fХ =ΣΔX = -0,07  м.

Невязка по «Y»

fY =ΣΔY = -0,11   м.

Абсолютная невязка полигона

fабс = √(fx2 + fy2)= 0,13 м .

Отношение абсолютной невязки к периметру полигона называется относительной невязкой

fотн = 1/(P:f) =1/2480.

Относительная невязка не должна превышать предельного значения{fотн}, в зависимости от условий на местности.

В случае, если относительная невязка допустима, то следует выполнить уравнивание приращений координат путём введения поправок. Поправки вводятся пропорционально длинам линий с точностью до сантиметра. Сумма поправок должна быть равна невязке с обратным знаком по соответствующей координате. Исправленные приращения координат выписываются в ведомости под соответствующими вычисленными ранее значениями.

5. Вычисление координат

Координаты исходного пункта теодолитного хода получены в разделе 2. Координаты последующих пунктов хода вычисляются через исправленные приращения в виде:

X						Y

т.1		724,60					999,06

-10,85					+24,46

т.2		713,75				        1023,52

-19,82					+54,86

………………………………………………………

т.1		724,60					999,06

Контроль вычислений состоит в получении значений координат исходного пункта. По завершении контроля вычислений значения координат всех пунктов выписываются в Ведомость.

6.   Составление абрисов

Абрис – это схематичный чертёж местных предметов, выполненный в полевых условиях, с указанием размеров в соответствии со способами съёмки ситуации. При составлении абрисов используют следующие способы съёмки ситуации.

- Прямоугольных координат или перпендикуляров.

- Линейных засечек.

- Угловых засечек.

- Полярных координат

- Створов.

Абрисы, без конкретных значений измеренных величин приведены в приложении А.  Значения измеренных величин, по вариантам заданий приведены в приложении Б.

При выполнении лабораторной работы, студенты выписывают на абрисах значения измеренных величин в соответствии с заданием. При этом точки, снятые на местности должны быть пронумерованы, и для каждой из них должен быть определён, использованный способ съёмки.

7.  Составление плана

7.1 Построение координатной сетки

Координатная сетка на чистом листе ватмана произвольной формы может быть построена различными способами. Например, с помощью линейки Ф.В. Дробышева, способом диагоналей или путём использования просветного экрана.

В результате построений должна быть получена сетка правильных квадратов, в количестве достаточном для изображения всех вершин полигона и пунктов опорной геодезической сети.

В первую очередь на чистом листе формата А3 необходимо построить прямоугольник максимально возможного размера. При построении будем использовать известное из геометрии свойство диагоналей прямоугольника – они равны между собой и в точке пересечения делятся пополам. Таким образом, если от точки пересечения диагоналей отложить равные отрезки на самих диагоналях, то это будут вершины прямоугольника. Последовательно соединим эти вершины и получим исходную фигуру для ориентирования координатных линий.

Координатные линии на всех топографических планах проводятся с одинаковым шагом, равным 100 мм.

При необходимости сетка квадратов может быть сдвинута относительно центра листа. Это целесообразно в том случае, когда возникает необходимость «центрировать» полигон в целях экономии бумаги. Если «центрирование» не требуется, то исходные координатные линии могут быть проведены через точку пересечения диагоналей. Все прочие координатные линии строятся от исходных с шагом 100 мм. Для обеспечения требуемой точности построений каждая координатная линия должна проводится через две точки, обозначенных на противоположных сторонах прямоугольника.

Готовые квадраты контролируются с помощью циркуля – измерителя путём сравнения диагоналей. Точность построения каждого из квадратов должна находится в пределах +/- 0,2 мм.

Оцифровка линий координатной сетки производится таким образом, что бы расположение полигона было оптимальным. Все надписи должны быть кратными шагу линий на местности, который определяется исходя из заданного масштаба. Например, для масштаба 1:500 шаг координатных линий 50 метров. Все надписи в этом случае должны быть кратными 50 метрам.  Следует помнить, что в геодезии принята левая система координат, поэтому ось «Х» направлена снизу вверх, а ось «У» слева на право.

7.2 Нанесение пунктов хода

По координатам отдельного пункта  определяется квадрат сетки, которому он принадлежит. Пусть это будет  т.1 с координатами Х=520,31 м и У=215,42 м. Требуемый квадрат изображен на чертеже (см. рис. 2 ).

От ближайшей координатной линии Х=500 м на левой и правой сторонах квадрата отложим 20,31 м. В масштабе плана, на бумаге это будет 40,6 мм. Соединим полученные точки. Это будет линия с абсциссой Х=520,31м. От точки пересечения этой линии с координатной линией У=200 м отложим горизонтальный отрезок 30,8 мм, соответствующий на местности 15,42 м. Полученное положение т.1 можно будет считать окончательным только после проведения контрольных действий. Контроль сводится к проверке инварианта положения, то есть длины некоторого отрезка, к одному из концов которого принадлежит данная точка. Нанесём на план последующую вершину т.2 и измерим на бумаге горизонтальное проложение d. По ведомости координат находим фактическое значение горизонтального проложения. Это значение переводится в масштаб плана и сравнивается  с результатом измерения на бумаге. Допускаемое расхождение +/- 0,5 мм.

Рис. 2. Схема графических построений.

По окончании контроля положения всех пунктов хода, производится их закрепление с помощью иглы циркуля и условного знака. Пункт теодолитного хода, временного закрепления на местности вычерчивается на плане под лекало в виде окружности диаметром 1,5 мм.

7.3 Нанесение на план элементов ситуации

Изображение на плане элементов ситуации должно производится в строгом соответствии с условными знаками [3]. Относительно сторон съёмочного обоснования на план наносятся в масштабе все снятые точки. Точки соединяютя в линии контуров местных предметов. В соответствии с абрисами наносятся все пояснительные надписи. Твёрдые покрытия дорог выделяются сиреневым цветом. Номера домов подписываются красным цветом.

7.4 Графическое оформление плана участка

Для графического оформления чертежа плана, масштаба 1:500 имеются общепринятые правила[ 3 ].

Стандартный формат масштабного изображения – 500 на 500 мм. Это сетка из 25 квадратов (5на 5) размером 100 на 100 мм. По периметру поля чертежа проводится внешняя, оформительская рамка толщиной линии 1,2 мм. Расстояние между внешней и внутренней рамками постоянное и равно 12,8 мм.

Координатные линии полностью не изображаются, а представляются в виде перекрестий размером 6 на 6 мм, линиями зелёного цвета. Помимо перекрестий показываются выходы координатных линий на линии рамки в виде штрихов по 3 мм.

При выполнении лабораторной работы используется нестандартный формат, устанавливаемый на листе плотной бумаги формата А3.

Пример оформления плана приведен в приложении В.

Библиографический список

- Г.Г. Поклад «Практикум по геодезии» Академпроект, Трикст, 2011. - 470с.

- Е.В.Золотова, Р.Н. Скогорева «Геодезия с основами кадастра» Учебник для вузов. - М.: Академпроект, Трикст, 2011. - 413с.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., Картгеоцентр-Геодезиздат, 2000г

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Ведомость вычисления координат пунктов теодолитного хода

| №№ вер шин | Внутренние углы правые | Дирекционные углы | Горизонтальные проложения , м. | Приращения координат , м | Координаты , м | Вершины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измеренные | исправлен. |  |  | ± | (X | +/- | (Y | X | У |  |
|  | град | мин | град | мин | град | мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,60 | 999,06 | т.1 |
|  |  | +4 |  |  | 113 | 54,6 | 26,76 | - | 10,85 | + | 24,46 |  |  |  |
| т.2 | 184 | 02,0 | 184 | 02,4 |  |  |  | - | 10,85 | + | 24,46 +1 | 713,75 | 1023,52 | т.2 |
|  |  | +4 |  |  | 109 | 52,2 | 58,33 | - | 19,82 | + | 54,86 |  |  |  |
| т.3 | 91 | 55.2 | 91 | 55,6 |  |  |  | - | 19,82 + 1 | + | 54,87 +3 | 693,93 | 1078,39 | т.3 |
|  |  | +4 |  |  | 197 | 56,6 | 70,50 | - | 67,07 | - | 21,72 |  |  |  |
| т. 4 | 90 | 36,8 | 90 | 37,2 |  |  |  | - | 67,06 +3 | - | 21,69 +4 | 626,87 | 1056,70 | т.4 |
|  |  | +4 |  |  | 287 | 19,4 | 90,60 | + | 26,98 | - | 86,49 |  |  |  |
| т.5 | 85 | 09,9 | 85 | 10.3 |  |  |  | + | 27,01 +2 | - | 86,45 +3 | 653,88 | 970,25 | т.5 |
|  |  | +5 |  |  | 22 | 09,1 | 76,33 | + | 70,70 | + | 28,78 |  |  |  |
| т.1 | 88 | 14,0 | 88 | 14,5 |  |  |  | + | 70,72 | + | 28,81 | 724,60 | 999,06 | т.1 |
|  |  |  |  |  | 113 | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т2 |  |  |  |  |  |  | Р = 322,54 | - | 97,74 | - | 108,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | + | 97,68 | + | 108,10 |  |  |  |  |

∑βизм =539º57,9´							fХ =        -0,07       fУ =     -0,11	fабс=√( fХ2 +fУ2) = 0,13

∑βтеор =180º (n-2) = 540º00´										fотн =1/(Р:fабс)= 1/2480

fβ   =∑βизм - ∑βтеор= -2,1´										{fотн} =1/2000

{fβ} =  1´√n = 2,2′ 										fотн <{fотн}

Ведомость вычисления координат пунктов теодолитного хода

| №№ вер шин | Внутренние углы правые | Дирекционные углы | Горизонтальные проложения , м. | Приращения координат , м | Координаты , м | Вершины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измеренные | исправлен. |  |  | ± | (X | +/- | (Y | X | У |  |
|  | град | мин | град | мин | град | мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| т.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.2 | 184 | 02,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.3 | 91 | 55.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 70,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| т. 4 | 90 | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.5 | 85 | 09,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | 88 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.1 |
| т2 |  |  |  |  |  |  | Р = 322,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

∑βизм =								    fХ =        ____       fУ =     ______		fабс=√( fХ2 +fУ2) = _______

∑βтеор =180º (n-2) =										fотн =1/(Р:fабс)= _______

fβ   =∑βизм - ∑βтеор=										{fотн} =_________

{fβ} =  1´√n =										fотн     {fотн}